СНиП 5.01.04-84

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

Нормы расхода материалов, изделий и труб на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ.

Химическая промышленность

Нефтехимическая промышленность

Дата введения 1984-07-01

РАЗРАБОТАНЫ проектными организациями Минхимпрома, Минудобрений и Миннефтехимпрома СССР под методическим руководством и при участии НИИЭС Госстроя СССР (канд. экон. наук Л.Я. Лифшиц, инженеры С.В. Лютов, Г.В. Большов).

ВНЕСЕНЫ Научно-исследовательским институтом экономики строительства Госстроя СССР.

ПОДГОТОВЛЕНЫ к утверждению Отделом норм расхода строительных материалов Госстроя СССР (инж. А.В. Дыкина), Отделом норм и нормативов Госплана СССР (кандидаты техн. наук В.Л. Соколов и И.К. Ищейкина, канд. экон. наук М.В. Аракчеев, инж. К.В. Ткачев, экон. Н.И. Ковалева).

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства и Государственного планового комитета СССР от 10 января 1984 г. № 2/4

ВЗАМЕН СН 424-78; СН 526-80

Общая часть

1. Настоящие нормы предназначены для расчета средних норм расхода материалов, изделий и труб при определении потребности в материальных ресурсах на строительство, осуществляемое министерствами, ведомствами СССР и советами министров союзных республик.

Использование норм для определения потребности в материалах, изделиях и трубах на строительство отдельных объектов или групп не допускается.

2. Нормы разработаны по рабочим чертежам и сметным нормам расхода материалов исходя из объемов работ, предусмотренных в проектно-сметной документации, принятой для разработки норм, и учитывают также затраты материалов на следующие нужды:

устройство временных зданий и сооружений, затраты на которые включаются в сводные сметы на строительство;

работы, выполняемые за счет накладных расходов, включая поделки при производстве электромонтажных, санитарно-технических работ и при монтаже железобетонных и стальных конструкций и оборудования.

3. В нормах учтены отходы и потери материалов при производстве строительно-монтажных работ и изготовлении строительных конструкций и изделий, а также узлов и деталей трубопроводов.

4. Нормы расхода стали определены в стали класса А-I и марки Ст3 и учитывают расход на:

изготовление арматуры, закладных частей и деталей для сборных и монолитных железобетонных конструкций;

изготовление стальных конструкций согласно Перечню стальных конструкций, стоимость которых включается в объемы строительно-монтажных работ, а изготовление их обеспечивается материальными ресурсами, выделяемыми для капитального строительства министерствам (ведомствам) - исполнителям работ, утвержденному Госстроем СССР;

изготовление плоских приварных фланцев с гладкими соединительными поверхностями (кроме ответных);

выполнение строительно-монтажных работ - кровельных, санитарно-технических, электромонтажных, вентиляционных, теплоизоляции промышленного оборудования и трубопроводов и др.

Нормы расхода стали не учитывают расход: стального шпунта для производства работ (кроме шпунта, предусмотренного проектом в качестве постоянного элемента конструкции), литья, поковок и штамповок, метизов (выпускаемых промышленностью), проволочной сетки (кроме арматурной), скобяных и других изделий, подвергаемых при изготовлении механической обработке.

5. Нормы учитывают расход профилей и листов из алюминиевых сплавов на изготовление оконных и дверных блоков, витражей, перегородок, подвесных потолков, звукоизоляцию, теплоизоляцию.

6. Нормы учитывают расход цемента на изготовление всех видов бетонов и растворов (кроме цемента, необходимого для изготовления специальных железобетонных изделий и стеновых камней, номенклатура и объемы производства которых устанавливаются Госпланом СССР).

Нормы определены из условий применения материалов и технологии изготовления изделий, принятых при разработке Типовых норм расхода цемента для приготовления бетонов, сборных и монолитных бетонных, железобетонных изделий и конструкций.

7. Нормы расхода цемента определены в портландцементе марки 400.

Если средняя марка поставляемого потребителю цемента отличается от марки 400, то к средней расчетной норме расхода цемента должна вводиться поправка П, %, на марочную прочность, рассчитываемая по формуле

где Мц - средняя марка поставляемого цемента; 0,1 - средний коэффициент использования марочной прочности цемента (10%) на 100 единиц марки цемента.

8. В нормах расхода пиломатериалов, лесоматериалов круглых, древесно-волокнистых и древесно-стружечных плит и фанеры клееной учтен их расход на изготовление деревянных конструкций и изделий, предусмотренных проектом.

Нормы расхода пиломатериалов учитывают расход их на изготовление паркетных досок и щитового паркета (кроме паркетной клепки).

Нормы расхода пиломатериалов определены в необрезных пиломатериалах.

В нормах не учтен расход лесоматериалов на столбы и приставки для линий электропередачи, связи и освещения, на устройство лежневых дорог, а также на опалубку для изготовления сборных бетонных и железобетонных изделий.

9. Нормы расхода стекла оконного учитывают расход стекла листового оконного, витринного неполированного, узорчатого, армированного, цветного и солнцезащитного, стекла плоского закаленного и стеклопакетов.

10. Нормы расхода керамических плиток не учитывают их расход на облицовку фасадов зданий.

11. Для окраски столярных изделий, трубопроводов, стальных и других конструкций нормами предусмотрено применение безолифной шпатлевки ОКС, а расход олифы и белил определен в соответствии с требованиями действующих документов по проектированию и строительству и Технических правил по экономному расходованию основных строительных материалов.

Нормы не учитывают расход олифы на огрунтовку металлических конструкций и столярных изделий, так как указанные изделия должны поступать на стройку проолифленными.

Нормы не учитывают расход других видов красок и лакокрасочных материалов.

12. В нормах расхода материалов рулонных кровельных и гидроизоляционных учтен расход рубероида, стеклорубероида, фольгоизола, толя, пергамина, изола на устройство кровли, гидроизоляции и другие работы, предусмотренные проектами.

13. Нормы учитывают расход нефтебитума на изготовление мастик, асфальта и асфальтобетона.

Нормы расхода нефтебитума не учитывают расход его на противокоррозионную защиту магистральных трубопроводов.

14. Нормы учитывают расход труб на:

все виды санитарно-технических устройств и технологических трубопроводов, а также расход труб для защиты проводов и кабелей;

изготовление тепловых панелей, регистров, полотенцесушителей, грязевиков, гибких компенсаторов, изогнутых из труб, фасонных соединительных деталей из стальных труб для чугунных и других напорных трубопроводов;

обустройство всех сооружений на внеплощадочных сетях (насосных станций, станций перекачки, очистных сооружений и т.п.);

сооружение установок автоматического пожаротушения (дренчерного, спринклерного, газового пожаротушения и др.), а также расход водогазопроводных и тонкостенных электросварных труб для монтажа контрольно-измерительных приборов и средств автоматики;

внутриквартальные сети при строительстве жилых и общественных зданий и сооружений;

устройство сетей временных зданий и сооружений, затраты на которые включаются в сводные сметы на строительство;

устройство сетей, выполняемых за счет накладных расходов;

отходы и потери труб при производстве строительно-монтажных работ и изготовлении узлов и деталей трубопроводов.

Нормы расхода стальных водогазопроводных труб определены с учетом применения неоцинкованных труб на отопление и газоснабжение и оцинкованных труб на водопровод.

Соединительные части в нормах расхода водогазопроводных труб не учтены, за исключением муфт, устанавливаемых на концах труб.

15. Нормы не учитывают расход труб на сооружение:

внеплощадочных сетей предприятий;

сетей водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения и канализации городов и поселков, а также трубопроводов, прокладываемых между инженерными сооружениями городского водоснабжения и канализации;

трубопроводов, прокладываемых между предприятиями для транспортирования различных продуктов.

16. Нормы не учитывают расход труб на производство гидромеханизированных работ, работ по временному и постоянному водопонижению, работ по замораживанию грунтов, а также труб на изготовление котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов (КВО и Т).

Нормами не учтен расход труб (за исключением водогазопроводных и тонкостенных электросварных) на монтаж контрольно-измерительных приборов и средств автоматики.

17. Нормами не учтены трубы тонкостенные бесшовные холоднодеформированные.

18. Потребность во всех видах труб, необходимых на сооружение внеплощадочных сетей, а также на другие нужды, указанные в пп. 15, 16 и 17, определяется на основании проектно-сметной документации и объемов работ на планируемый год.

К внеплощадочным сетям относятся:

сети водопровода от источников водоснабжения до точки ввода на территорию площадки;

сети канализации от границы площадки объекта до коллекторов, узлов очистных сооружений или до места сброса;

тепловые сети, прокладываемые от источников теплоснабжения (ТЭЦ, ГРЭС, котельных, магистральных сетей) до границы территории площадки;

сети газоснабжения, прокладываемые от газораспределительной станции до газораспределительных пунктов предприятия;

технологические трубопроводы, прокладываемые вне территории площадки, по которым транспортируется сырье, полуфабрикаты, пар, топливо, реагенты, готовый продукт, отходы производства и другие материалы.

19. Нормы расхода радиаторов, конвекторов отопительных и труб ребристых определены для расчетной зимней температуры наружного воздуха минус 25°С. При других расчетных температурах к средним расчетным нормам применяются коэффициенты, принимаемые для ближайшей к расчетной температуре по следующей таблице:

| Расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С | Коэффициент |
| --- | --- |
| -10 | 0,68 |
| -15 | 0,802 |
| -20 | 0,916 |
| -25 | 1 |
| -30 | 1,098 |
| -35 | 1,15 |
| -40 | 1,187 |
| -45 | 1,2 |
| -50 | 1,221 |

При строительстве в нескольких районах с различной расчетной зимней температурой определение средневзвешенной расчетной температуры производится по удельному весу объемов строительно-монтажных работ и расчетным температурам в этих районах (прил. 1).

20. Нормы учитывают расход железнодорожных рельсов широкой (новые и старогодные) и узкой колеи на внутренние подъездные пути, а также рельсов для мостовых кранов (КР).

В нормах железнодорожных рельсов широкой колеи учтены старогодные рельсы в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил.

Нормы не учитывают расход рельсов на сооружение трамвайных путей и на временные подкрановые пути монтажных кранов, используемых при производстве строительно-монтажных работ.

21. Нормы расхода материалов не учитывают особенностей строительства в сейсмических районах.

При строительстве в районах с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов к средним нормам вводятся коэффициенты, приведенные в прил. 2.

22. Нормы расхода определены для условий строительства в базисном районе (Московская обл.) и не учитывают дополнительного расхода материалов на производство работ в зимнее время.

При определении средних расчетных норм необходимо применять отраслевые коэффициенты изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по районам СССР, разработанные министерствами и ведомствами СССР и утвержденные Госстроем СССР и Госпланом СССР 10 мая 1977 г., и учитывать дополнительно потребность в материалах, вызываемую производством работ в зимнее время K согласно прил. 3.

23. При замене традиционных материалов новыми эффективными настоящие нормы должны уточняться в зависимости от качества и количества выделяемых заменителей.

24. Нормы не учитывают потери материалов и изделий при транспортировании от поставщика до склада строительства, а также при погрузочно-разгрузочных операциях и хранении на складах.

25. Нормы определены в сметных ценах 1969 г.

При расчете норм в сметные цены, введенные с 1 января 1984 г., нормы следует умножить на соответствующие коэффициенты, приведенные в прил. 4.

Нормы расхода материалов, изделий и труб на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных

работ по объектам химической и нефтехимической промышленности

| № п.п. | Объекты строительства | Код | Сталь класса А-I и марки Ст3, т | Трубы стальные для строительных конструкций, т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе на |  |
|  |  |  |  | конструкции и изделия сборные железобетонные | монолитный железобетон | конструкции строительные стальные | теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов | прочие работы |  |
|  | I. Химическая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия по производству фосфатных удобрений и серной кислоты | 351 | 483 | 110 | 82 | 252 | - | 39 | 11 |
| 2 | Предприятия по производству сложных минеральных удобрений (аммофоса, нитроаммофоски) | 387 | 771 | 132 | 81 | 500 | - | 58 | 25 |
| 3 | Азотно-туковые заводы | 352 | 544 | 134 | 81 | 294 | - | 35 | - |
| 4 | Фосфоритные комбинаты из них: | 353 | 465 | 79 | 92 | 263 | - | 31 | - |
|  | а) горно-капитальные работы | 354 | 37 | 8 | 1 | 4 | - | 24 | - |
|  | б) наземные сооружения | 355 | 502 | 84 | 100 | 286 | - | 32 | 4 |
| 5 | Калийные комбинаты из них: | 356 | 549 | 56 | 59 | 392 | 2 | 40 | 3 |
|  | а) горно-капитальные работы | 357 | 153 | 8 | 9 | 109 | - | 27 | 2 |
|  | б) наземные сооружения | 358 | 813 | 89 | 92 | 580 | 4 | 48 | 4 |
| 6 | Предприятия по подземной выплавке серы и транспортировке ее в жидком виде | 384 | 333 | 100 | 56 | 135 | 6 | 36 | - |
| 7 | Предприятия по производству хлора и хлорпродуктов | 359 | 398 | 164 | 48 | 130 | - | 56 | - |
| 8 | Предприятия по производству химических средств защиты растений | 385 | 463 | 208 | 47 | 137 | 2 | 69 | - |
| 9 | Предприятия по производству пластических масс, смол и сырья для них | 364 | 519 | 187 | 68 | 196 | 1 | 67 | - |
| 10 | Предприятия по производству изделий из пластических масс | 371 | 372 | 221 | 35 | 74 | 1 | 41 | - |
| 11 | Предприятия по производству химических волокон | 360 | 507 | 220 | 70 | 173 | 2 | 42 | 6 |
| 12 | Реконструкция предприятий по производству химических волокон | 361 | 421 | 146 | 39 | 103 | 5 | 128 | - |
| 13 | Предприятия по производству стекловолокна и стеклотканей | 362 | 421 | 177 | 103 | 80 | 1 | 60 | - |
| 14 | Предприятия по производству красителей и полупродуктов | 374 | 466 | 253 | 32 | 133 | 1 | 47 | - |
| 15 | Лакокрасочные заводы | 375 | 370 | 192 | 23 | 74 | - | 81 | - |
| 16 | Предприятия кальцинированной соды | 377 | 653 | 132 | 111 | 368 | - | 42 | - |
| 17 | Расширение предприятий кальцинированной соды | 363 | 622 | 173 | 64 | 328 | 12 | 45 | 1,7 |
| 18 | Предприятия по производству химических реактивов и особо чистых веществ | 378 | 402 | 212 | 51 | 92 | - | 47 | - |
| 19 | Предприятия по производству товаров бытовой химии | 365 | 449 | 178 | 31 | 173 | 18 | 49 | - |
| 20 | Предприятия по производству двуокиси титана и железоокисных пигментов | 376 | 553 | 151 | 59 | 293 | - | 50 | - |
|  | II. Нефтехимическая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Предприятия по производству синтетического каучука и продуктов органического синтеза (дивинила, изопрена и др.): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 379 | 508 | 136 | 85 | 229 | 6 | 52 | - |
|  | б) расширение | 380 | 502 | 136 | 51 | 276 | 2 | 37 | - |
|  | в) реконструкция | 381 | 455 | 69 | 49 | 257 | 4 | 76 | 1 |
| 22 | Шинные заводы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 382 | 610 | 168 | 112 | 170 | 4 | 156 | - |
|  | б) реконструкция | 383 | 591 | 198 | 76 | 268 | 2 | 47 | - |
| 23 | Заводы технического углерода: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 366 | 530 | 155 | 42 | 272 | 5 | 56 | - |
|  | б) расширение | 367 | 499 | 130 | 48 | 244 | 22 | 55 | - |
| 24 | Заводы резинотехнических изделий: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 368 | 531 | 196 | 95 | 158 | 5 | 77 | - |
|  | б) реконструкция | 369 | 460 | 199 | 106 | 115 | 3 | 37 | - |
| 25 | Другие предприятия химической и нефтехимической промышленности | 370 | 427 | 141 | 77 | 148 | 4 | 57 | - |

| № п.п. | Объекты строительства | Код | Прокат алюминиевый, т | Канаты стальные (трос), т | Рельсы, т | Переводы стрелочные, комплект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов |  | железнодорожные | для мостовых кранов | широкой колеи | узкой колеи |
|  |  |  |  |  |  | широкой колеи | узкой колеи |  |  |  |
|  | I. Химическая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия по производству фосфатных удобрений и серной кислоты | 351 | 8 | 8 | - | 21 | 0,2 | 0,5 | 0,9 | - |
| 2 | Предприятия по производству сложных минеральных удобрений (аммофоса, нитроаммофоски) | 387 | 9,7 | 4,6 | - | 14 | - | - | 0,7 | - |
| 3 | Азотно-туковые заводы | 352 | 2,4 | 2,2 | - | 17 | - | - | 0,4 | - |
| 4 | Фосфоритные комбинаты из них: | 353 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - |
|  | а) горно-капитальные работы | 354 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | б) наземные сооружения | 355 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - |
| 5 | Калийные комбинаты из них: | 356 | 0,4 | 0,4 | - | 1 | 1,1 | - | - | 0,1 |
|  | а) горно-капитальные работы | 357 | - | - | - | - | 2,6 | - | - | 0,2 |
|  | б) наземные сооружения | 358 | 0,7 | 0,7 | - | 1,5 | 0,1 | - | - | - |
| 6 | Предприятия по подземной выплавке серы и транспортировке ее в жидком виде | 384 | 2,8 | 2,8 | - | 1,4 | - | - | 0,6 | - |
| 7 | Предприятия по производству хлора и хлорпродуктов | 359 | 1,7 | 1,7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Предприятия по производству химических средств защиты растений | 385 | 2,3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Предприятия по производству пластических масс, смол и сырья для них | 364 | 6,1 | 6,1 | - | 0,2 | - | - | - | - |
| 10 | Предприятия по производству изделий из пластических масс | 371 | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Предприятия по производству химических волокон | 360 | 10 | 5,8 | 0,2 | 15 | - | - | 1 | - |
| 12 | Реконструкция предприятий по производству химических волокон | 361 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Предприятия по производству стекловолокна и стеклотканей | 362 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Предприятия по производству красителей и полупродуктов | 374 | 1,2 | 1,2 | - | 6,8 | - | 0,5 | 0,2 | - |
| 15 | Лакокрасочные заводы | 375 | 1,2 | 1,2 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Предприятия кальцинированной соды | 377 | 1,1 | 1,1 | - | 3,5 | - | - | 0,5 | - |
| 17 | Расширение предприятий кальцинированной соды | 363 | 3,3 | 3,3 | - | 7,5 | - | 0,2 | 0,4 | - |
| 18 | Предприятия по производству химических реактивов и особо чистых веществ | 378 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Предприятия по производству товаров бытовой химии | 365 | 6,4 | 5,7 | - | 8 | - | 0,6 | 0,7 | - |
| 20 | Предприятия по производству двуокиси титана и железоокисных пигментов | 376 | 1,2 | 1,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | II. Нефтехимическая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Предприятия по производству синтетического каучука и продуктов органического синтеза (дивинила, изопрена и др.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 379 | 16,4 | 16 | - | 14,6 | - | - | 0,5 | - |
|  | б) расширение | 380 | 16,1 | 15,5 | - | 9,8 | - | 14,6 | 0,1 | - |
|  | в) реконструкция | 381 | 15,5 | 14,7 | - | 4 | - | - | - | - |
| 22 | Шинные заводы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 382 | 2,8 | 2,2 | - | 9,6 | - | 8,2 | 0,7 | - |
|  | б) реконструкция | 383 | 4 | 4 | - | 25 | - | 11 | 2 | - |
| 23 | Заводы технического углерода: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 366 | 3,8 | 3,8 | - | 5 | - | - | 0,3 | - |
|  | б) расширение | 367 | 6 | 6 | - | 25 | - | - | 1 | - |
| 24 | Заводы резинотехнических изделий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 368 | 1,4 | 0,8 | - | 4 | - | 2,1 | 0,3 | - |
|  | б) реконструкция | 369 | 0,2 | 0,2 | - | 1,1 | 0,9 | - | 0,2 | - |
| 25 | Другие предприятия химической и нефтехимической промышленности | 370 | 1,5 | 1,5 | - | 5,1 | - | - | 0,4 | - |

| № п.п. | Объекты строительства | Код | Цемент, т |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе на |
|  |  |  |  | конструкции и изделия сборные железобетонные | сборный бетон | монолитный железобетон | монолитный бетон | раствор |
|  | I. Химическая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия по производству фосфатных удобрений и серной кислоты | 351 | 841 | 263 | 15 | 252 | 239 | 72 |
| 2 | Предприятия по производству сложных минеральных удобрений (аммофоса, нитроаммофоски) | 387 | 1103 | 449 | 34 | 282 | 143 | 195 |
| 3 | Азотно-туковые заводы | 352 | 1002 | 293 | 26 | 364 | 203 | 116 |
| 4 | Фосфоритные комбинаты из них: | 353 | 853 | 359 | 16 | 304 | 121 | 53 |
|  | а) горно-капитальные работы | 354 | 65 | 29 | 3 | 7 | 13 | 13 |
|  | б) наземные сооружения | 355 | 921 | 388 | 17 | 330 | 130 | 56 |
| 5 | Калийные комбинаты из них: | 356 | 1312* | 227 | 31 | 241 | 266 | 84 |
| ___________________ * В нормы расхода включен расход цемента на тампонажные работы. |
|  | а) горно-капитальные работы | 357 | 1407* | 39 | 3 | 56 | 210 | 29 |
| ___________________ * В нормы расхода включен расход цемента на тампонажные работы. |
|  | б) наземные сооружения | 358 | 1250 | 353 | 49 | 365 | 362 | 121 |
| 6 | Предприятия по подземной выплавке серы и транспортировке ее в жидком виде | 384 | 906 | 359 | 25 | 266 | 114 | 142 |
| 7 | Предприятия по производству хлора и хлорпродуктов | 359 | 953 | 331 | 30 | 237 | 205 | 150 |
| 8 | Предприятия по производству химических средств защиты растений | 385 | 1140 | 532 | 56 | 285 | 105 | 162 |
| 9 | Предприятия по производству пластических масс, смол и сырья для них | 364 | 1057 | 359 | 41 | 205 | 322 | 130 |
| 10 | Предприятия по производству изделий из пластических масс | 371 | 970 | 489 | 44 | 203 | 109 | 125 |
| 11 | Предприятия по производству химических волокон | 360 | 1460 | 603 | 33 | 275 | 289 | 260 |
| 12 | Реконструкция предприятий по производству химических волокон | 361 | 848 | 363 | 28 | 115 | 185 | 157 |
| 13 | Предприятия по производству стекловолокна и стеклотканей | 362 | 1235 | 465 | 96 | 247 | 224 | 203 |
| 14 | Предприятия по производству красителей и полупродуктов | 374 | 849 | 363 | 40 | 134 | 126 | 186 |
| 15 | Лакокрасочные заводы | 375 | 1192 | 436 | 70 | 114 | 325 | 247 |
| 16 | Предприятия кальцинированной соды | 377 | 1120 | 300 | 43 | 404 | 263 | 110 |
| 17 | Расширение предприятий кальцинированной соды | 363 | 933 | 421 | 44 | 201 | 178 | 89 |
| 18 | Предприятия по производству химических реактивов и особо чистых веществ | 378 | 1097 | 438 | 72 | 156 | 216 | 215 |
| 19 | Предприятия по производству товаров бытовой химии | 365 | 982 | 510 | 31 | 137 | 195 | 109 |
| 20 | Предприятия по производству двуокиси титана и железоокисных пигментов | 376 | 1159 | 295 | 157 | 193 | 323 | 191 |
|  | II. Нефтехимическая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Предприятия по производству синтетического каучука и продуктов органического синтеза (дивинила, изопрена и др.): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 379 | 1035 | 278 | 57 | 362 | 193 | 145 |
|  | б) расширение | 380 | 798 | 322 | 26 | 206 | 165 | 79 |
|  | в) реконструкция | 381 | 698 | 139 | 33 | 170 | 283 | 73 |
| 22 | Шинные заводы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 382 | 1489 | 379 | 148 | 516 | 226 | 220 |
|  | б) реконструкция | 383 | 1198 | 366 | 78 | 323 | 308 | 123 |
| 23 | Заводы технического углерода: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 366 | 945 | 237 | 94 | 238 | 244 | 132 |
|  | б) расширение | 367 | 956 | 357 | 26 | 211 | 244 | 118 |
| 24 | Заводы резинотехнических изделий: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 368 | 1301 | 455 | 73 | 458 | 179 | 136 |
|  | б) реконструкция | 369 | 1092 | 380 | 3 | 376 | 213 | 120 |
| 25 | Другие предприятия химической и нефтехимической промышленности | 370 | 1139 | 372 | 157 | 208 | 204 | 198 |

| № п.п. | Объекты строительства | Код | Конструкции и изделия сборные железобетонные, м3 | Сборный бетон, м3 | Монолитный железобетон, м3 | Монолитный бетон, м3 | Раствор, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Химическая промышленность |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия по производству фосфатных удобрений и серной кислоты | 351 | 834 | 95 | 1064 | 1275 | 423 |
| 2 | Предприятия по производству сложных минеральных удобрений (аммофоса, нитроаммофоски) | 387 | 1260 | 146 | 988 | 552 | 666 |
| 3 | Азотно-туковые заводы | 352 | 917 | 115 | 1277 | 799 | 387 |
| 4 | Фосфоритные комбинаты из них: | 353 | 985 | 58 | 1096 | 646 | 234 |
|  | а) горно-капитальные работы | 354 | 83 | 13 | 29 | 70 | 62 |
|  | б) наземные сооружения | 355 | 1063 | 62 | 1189 | 691 | 249 |
| 5 | Калийные комбинаты из них: | 356 | 590 | 140 | 847 | 1416 | 287 |
|  | а) горно-капитальные работы | 357 | 85 | 13 | 134 | 1159 | 81 |
|  | б) наземные сооружения | 358 | 926 | 225 | 1323 | 1588 | 424 |
| 6 | Предприятия по подземной выплавке серы и транспортировке ее в жидком виде | 384 | 956 | 87 | 867 | 542 | 484 |
| 7 | Предприятия по производству хлора и хлорпродуктов | 359 | 1053 | 153 | 930 | 982 | 623 |
| 8 | Предприятия по производству химических средств защиты растений | 385 | 1717 | 244 | 1089 | 532 | 657 |
| 9 | Предприятия по производству пластических масс, смол и сырья для них | 364 | 1213 | 191 | 820 | 1356 | 535 |
| 10 | Предприятия по производству изделий из пластических масс | 371 | 1496 | 204 | 664 | 573 | 619 |
| 11 | Предприятия по производству химических волокон | 360 | 1613 | 103 | 1170 | 1120 | 1328 |
| 12 | Реконструкция предприятий по производству химических волокон | 361 | 1027 | 123 | 514 | 861 | 606 |
| 13 | Предприятия по производству стекловолокна и стеклотканей | 362 | 1431 | 399 | 1074 | 1018 | 755 |
| 14 | Предприятия по производству красителей и полупродуктов | 374 | 1238 | 186 | 575 | 677 | 865 |
| 15 | Лакокрасочные заводы | 375 | 1244 | 254 | 380 | 1234 | 897 |
| 16 | Предприятия кальцинированной соды | 377 | 1008 | 190 | 1514 | 1243 | 447 |
| 17 | Расширение предприятий кальцинированной соды | 363 | 1172 | 183 | 701 | 866 | 345 |
| 18 | Предприятия по производству химических реактивов | 378 | 1706 | 347 | 676 | 1173 | 994 |
| 19 | Предприятия по производству товаров бытовой химии | 365 | 1468 | 135 | 519 | 899 | 502 |
| 20 | Предприятия по производству двуокиси титана и железоокисных пигментов | 376 | 1142 | 843 | 890 | 1708 | 1011 |
|  | II. Нефтехимическая промышленность |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Предприятия по производству синтетического каучука и продуктов органического синтеза (дивинила, изопрена и др.): |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 379 | 1065 | 216 | 1502 | 1278 | 650 |
|  | б) расширение | 380 | 954 | 102 | 823 | 689 | 282 |
|  | в) реконструкция | 381 | 483 | 135 | 744 | 1029 | 294 |
| 22 | Шинные заводы: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 382 | 1286 | 679 | 1926 | 1200 | 760 |
|  | б) реконструкция | 383 | 1178 | 276 | 1086 | 1042 | 591 |
| 23 | Заводы технического углерода: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 366 | 1108 | 340 | 694 | 1578 | 1096 |
|  | б) расширение | 367 | 1160 | 118 | 724 | 925 | 492 |
| 24 | Заводы резинотехнических изделий: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 368 | 1454 | 302 | 1647 | 731 | 658 |
|  | б) реконструкция | 369 | 1335 | 13 | 1359 | 788 | 642 |
| 25 | Другие предприятия химической и нефтехимической промышленности | 370 | 1310 | 790 | 1084 | 1078 | 1055 |

| № п.п. | Объекты строительства | Код | Лесоматериалы круглые, м3 | Пиломатериалы, м3 | Плиты древесно-волокнистые, м2 | Плиты древесностружечные, м3 | Фанера клееная, м3 | Изделия деревянные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | твердые (включая полутвердые и сверхтвердые) | изоляционные | изоляционно-отделочные |  |  | для паркетных покрытий (паркет), м2 |
|  | I. Химическая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия по производству фосфатных удобрений и серной кислоты | 351 | 100 | 310 | 62 | 40 | - | 0,3 | - | 60 |
| 2 | Предприятия по производству сложных минеральных удобрений (аммофоса, нитроаммофоски) | 387 | 88 | 260 | 234 | 68 | - | 1 | - | 51 |
| 3 | Азотно-туковые заводы | 352 | 82 | 306 | 81 | 39 | 3 | 1 | - | 38 |
| 4 | Фосфоритные комбинаты из них: | 353 | 99 | 217 | 296 | - | - | 1,8 | - | - |
|  | а) горно-капитальные работы | 354 | 76 | 118 | 33 | - | - | - | - | - |
|  | б) наземные сооружения | 355 | 101 | 226 | 319 | - | - | 2 | - | - |
| 5 | Калийные комбинаты из них: | 356 | 116 | 388 | 188 | 13 | - | 1,6 | - | 36 |
|  | а) горно-капитальные работы | 357 | 106 | 210 | 33 | - | - | - | - | - |
|  | б) наземные сооружения | 358 | 124 | 506 | 291 | 22 | - | 2,8 | - | 60 |
| 6 | Предприятия по подземной выплавке серы и транспортировке ее в жидком виде | 384 | 90 | 239 | 176 | - | - | 0,3 | 0,1 | 57 |
| 7 | Предприятия по производству хлора и хлорпродуктов | 359 | 73 | 206 | 138 | 29 | - | - | 0,5 | 43 |
| 8 | Предприятия по производству химических средств защиты растений | 385 | 74 | 247 | - | - | 81 | - | - | - |
| 9 | Предприятия по производству пластических масс, смол и сырья для них | 364 | 98 | 250 | 169 | 48 | - | 0,2 | 0,5 | 10 |
| 10 | Предприятия по производству изделий из пластических масс | 371 | 80 | 196 | 84 | - | - | - | - | 101 |
| 11 | Предприятия по производству химических волокон | 360 | 79 | 203 | 212 | 11 | 43 | 6,7 | 0,1 | 106 |
| 12 | Реконструкция предприятий по производству химических волокон | 361 | 77 | 260 | 1654 | - | 38 | - | 0,1 | - |
| 13 | Предприятия по производству стекловолокна и стеклотканей | 362 | 98 | 314 | 537 | 240 | - | 13,7 | - | 31 |
| 14 | Предприятия по производству красителей и полупродуктов | 374 | 66 | 155 | 91 | - | - | - | 2 | 3 |
| 15 | Лакокрасочные заводы | 375 | 69 | 271 | 41 | - | - | - | 0,1 | 49 |
| 16 | Предприятия кальцинированной соды | 377 | 104 | 261 | 35 | - | 6 | - | - | 35 |
| 17 | Расширение предприятий кальцинированной соды | 363 | 105 | 258 | 231 | - | - | - | - | 128 |
| 18 | Предприятия по производству химических реактивов и особо чистых веществ | 378 | 64 | 283 | 30 | 2 | 1 | - | - | 134 |
| 19 | Предприятия по производству товаров бытовой химии | 365 | 125 | 262 | 419 | 33 | - | - | - | 36 |
| 20 | Предприятия по производству двуокиси титана и железоокисных пигментов | 376 | 174 | 454 | 29 | - | 8 | - | 0,2 | 89 |
|  | II. Нефтехимическая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Предприятия по производству синтетического каучука и продуктов органического синтеза (дивинила, изопрена и др.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 379 | 73 | 342 | 17 | - | - | - | - | - |
|  | б) расширение | 380 | 87 | 236 | 143 | 1 | - | - | 0,1 | 80 |
|  | в) реконструкция | 381 | 88 | 228 | 121 | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 22 | Шинные заводы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 382 | 99 | 274 | 262 | 51 | - | 3 | - | - |
|  | б) реконструкция | 383 | 81 | 261 | 165 | - | - | - | - | - |
| 23 | Заводы технического углерода: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 366 | 59 | 221 | 233 | - | - | - | - | - |
|  | б) расширение | 367 | 86 | 199 | 250 | 112 | - | - | - | 9 |
| 24 | Заводы резинотехнических изделий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 368 | 90 | 243 | 348 | - | - | - | - | 38 |
|  | б) реконструкция | 369 | 103 | 253 | 304 | - | - | - | - | 56 |
| 25 | Другие предприятия химической и нефтехимической промышленности | 370 | 85 | 302 | 29 | - | - | - | - | - |

| № п.п. | Объекты строительства | Код | Стекло оконное, м2 | Стекло профильное | Блоки стеклянные | Стекло листовое | Линолеум (рулоны и | Плитки керамические, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | строительное, м2 | пустотелые, м2 | полированное витринное, м2 | плитки), м2 | для полов | глазурованные для внутренней облицовки стен | кислотоупорные и термокислотоупорные |
|  | I. Химическая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия по производству фосфатных удобрений и серной кислоты | 351 | 860 | 14 | 41 | - | 192 | 365 | 314 | 115 |
| 2 | Предприятия по производству сложных минеральных удобрений (аммофоса, нитроаммофоски) | 387 | 867 | 88 | 16 | 40 | 312 | 221 | 367 | 345 |
| 3 | Азотно-туковые заводы | 352 | 812 | - | 6 | - | 521 | 402 | 306 | 84 |
| 4 | Фосфоритные комбинаты из них: | 353 | 630 | - | - | 9 | 260 | 251 | 207 | - |
|  | а) горно-капитальные работы | 354 | 141 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | б) наземные сооружения | 355 | 673 | - | - | 10 | 283 | 273 | 225 | - |
| 5 | Калийные комбинаты из них: | 356 | 524 | 3 | 31 | 58 | 184 | 267 | 214 | 5 |
|  | а) горно-капитальные работы | 357 | 141 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | б) наземные сооружения | 358 | 779 | 5 | 52 | 99 | 306 | 445 | 357 | 9 |
| 6 | Предприятия по подземной выплавке серы и транспортировке ее в жидком виде | 384 | 529 | - | 41 | 2 | 137 | 274 | 80 | 71 |
| 7 | Предприятия по производству хлора и хлорпродуктов | 359 | 1424 | 5 | 26 | 1 | 260 | 683 | 657 | 445 |
| 8 | Предприятия по производству химических средств защиты растений | 385 | 582 | - | 12 | - | 153 | 1286 | 545 | 349 |
| 9 | Предприятия по производству пластических масс, смол и сырья для них | 364 | 1536 | 4 | 30 | - | 143 | 787 | 482 | 285 |
| 10 | Предприятия по производству изделий из пластических масс | 371 | 1143 | - | 28 | - | 683 | 1079 | 928 | 18 |
| 11 | Предприятия по производству химических волокон | 360 | 659 | 14 | 80 | - | 655 | 610 | 517 | 497 |
| 12 | Реконструкция предприятий по производству химических волокон | 361 | 1315 | - | 16 | 4 | 1788 | 699 | 712 | 4 |
| 13 | Предприятия по производству стекловолокна и стеклотканей | 362 | 701 | 127 | 12 | 28 | 1017 | 699 | 526 | - |
| 14 | Предприятия по производству красителей и полупродуктов | 374 | 2062 | - | 23 | - | 423 | 1007 | 76 | 778 |
| 15 | Лакокрасочные заводы | 375 | 1118 | - | 29 | - | 697 | 1719 | 242 | - |
| 16 | Предприятия кальцинированной соды | 377 | 647 | - | 7 | - | 448 | 421 | 332 | 82 |
| 17 | Расширение предприятий кальцинированной соды | 363 | 608 | 22 | 2 | 4 | 281 | 762 | 433 | 584 |
| 18 | Предприятия по производству химических реактивов и особо чистых веществ | 378 | 1839 | - | 268 | - | 393 | 1947 | 1338 | 763 |
| 19 | Предприятия по производству товаров бытовой химии | 365 | 1317 | 7 | 21 | - | 475 | 668 | 443 | 83 |
| 20 | Предприятия по производству двуокиси титана и железоокисных пигментов | 376 | 1073 | - | - | 2 | 55 | 753 | 261 | 1161 |
|  | II. Нефтехимическая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Предприятия по производству синтетического каучука и продуктов органического синтеза (дивинила, изопрена и др.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 379 | 652 | - | 5 | - | 35 | 408 | 146 | 5 |
|  | б) расширение | 380 | 554 | 2 | 3 | - | 229 | 365 | 237 | 5 |
|  | в) реконструкция | 381 | 620 | 20 | 105 | - | 125 | 611 | 308 | 13 |
| 22 | Шинные заводы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 382 | 839 | 13 | 48 | 215 | 305 | 421 | 1898 | 28 |
|  | б) реконструкция | 383 | 1300 | - | - | - | 211 | 412 | 1168 | - |
| 23 | Заводы технического углерода: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 366 | 1299 | - | - | - | 64 | 312 | 514 | - |
|  | б) расширение | 367 | 958 | - | 3 | 6 | 156 | 286 | 427 | 2 |
| 24 | Заводы резинотехнических изделий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 368 | 1254 | 23 | 124 | 95 | 479 | 1031 | 1793 | 10 |
|  | б) реконструкция | 369 | 1354 | - | - | - | 352 | 296 | 803 | - |
| 25 | Другие предприятия химической и нефтехимической промышленности | 370 | 1302 | - | - | - | 353 | 584 | 862 | 200 |

| № п.п. | Объекты строительства | Код | Нефтебитум, т | Олифа, кг | Белила густотертые, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного | из расхода "всего" битум строительный твердых марок | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного |
|  |  |  |  | оборудования и трубопроводов | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов |  | оборудования и трубопроводов |  | оборудования и трубопроводов |
|  | I. Химическая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия по производству фосфатных удобрений и серной кислоты | 351 | 118 | 6 | 13 | - | 933 | - | 629 | - |
| 2 | Предприятия по производству сложных минеральных удобрений (аммофоса, нитроаммофоски) | 387 | 108 | - | 24 | - | 771 | - | 604 | - |
| 3 | Азотно-туковые заводы | 352 | 102 | - | 22 | - | 1323 | - | 1053 | - |
| 4 | Фосфоритные комбинаты из них: | 353 | 107 | - | 5 | - | 1247 | - | 500 | - |
|  | а) горно-капитальные работы | 354 | 8 | - | - | - | 364 | - | 186 | - |
|  | б) наземные сооружения | 355 | 116 | - | 5 | - | 1324 | - | 527 | - |
| 5 | Калийные комбинаты из них: | 356 | 97 | 1 | 13 | - | 1469 | 13 | 862 | 14 |
|  | а) горно-капитальные работы | 357 | 14 | - | - | - | 364 | - | 186 | - |
|  | б) наземные сооружения | 358 | 152 | 1 | 23 | - | 2206 | 22 | 1313 | 25 |
| 6 | Предприятия по подземной выплавке серы и транспортировке ее в жидком виде | 384 | 254 | - | 9 | - | 825 | - | 489 | - |
| 7 | Предприятия по производству хлора и хлорпродуктов | 359 | 130 | - | 28 | - | 1083 | - | 866 | - |
| 8 | Предприятия по производству химических средств защиты растений | 385 | 125 | - | 29 | - | 865 | - | 517 | - |
| 9 | Предприятия по производству пластических масс, смол и сырья для них | 364 | 86 | - | 11 | - | 1454 | 1 | 958 | 1 |
| 10 | Предприятия по производству изделий из пластических масс | 371 | 72 | 1 | 11 | - | 1229 | 21 | 980 | 26 |
| 11 | Предприятия по производству химических волокон | 360 | 130 | 1 | 11 | - | 1598 | 109 | 1253 | 149 |
| 12 | Реконструкция предприятий по производству химических волокон | 361 | 85 | 4 | 12 | - | 1560 | 40 | 898 | 38 |
| 13 | Предприятия по производству стекловолокна и стеклотканей | 362 | 125 | - | 11 | - | 1757 | - | 1394 | - |
| 14 | Предприятия по производству красителей и полупродуктов | 374 | 161 | - | 19 | - | 1949 | 1 | 1757 | 1 |
| 15 | Лакокрасочные заводы | 375 | 178 | - | 27 | - | 2023 | - | 1780 | - |
| 16 | Предприятия кальцинированной соды | 377 | 196 | - | 33 | - | 1567 | - | 964 | - |
| 17 | Расширение предприятий кальцинированной соды | 363 | 88 | 2 | 11 | - | 1194 | 20 | 996 | 21 |
| 18 | Предприятия по производству химических реактивов и особо чистых веществ | 378 | 156 | - | 25 | - | 1958 | - | 1589 | - |
| 19 | Предприятия по производству товаров бытовой химии | 365 | 97 | - | 13 | - | 1305 | - | 765 | - |
| 20 | Предприятия по производству двуокиси титана и железоокисных пигментов | 376 | 175 | - | 30 | - | 2155 | - | 1802 | - |
|  | II. Нефтехимическая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Предприятия по производству синтетического каучука и продуктов органического синтеза (дивинила, изопрена и др.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 379 | 141 | 5 | 18 | 1 | 1540 | 46 | 1289 | 52 |
|  | б) расширение | 380 | 63 | 1 | 8 | - | 804 | 4 | 437 | 4 |
|  | в) реконструкция | 381 | 84 | 1 | 9 | - | 1036 | 28 | 638 | 31 |
| 22 | Шинные заводы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 382 | 209 | 1 | 24 | - | 1250 | 38 | 1165 | 42 |
|  | б) реконструкция | 383 | 107 | - | 9 | - | 801 | 116 | 622 | 128 |
| 23 | Заводы технического углерода: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 366 | 102 | 1 | 20 | - | 1979 | 69 | 1757 | 77 |
|  | б) расширение | 367 | 86 | 9 | 11 | - | 1534 | 20 | 1490 | 22 |
| 24 | Заводы резинотехнических изделий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 368 | 130 | 2 | 3 | - | 1159 | 96 | 834 | 107 |
|  | б) реконструкция | 369 | 61 | - | 12 | - | 618 | 36 | 305 | 40 |
| 25 | Другие предприятия химической и нефтехимической промышленности | 370 | 139 | 1 | 19 | - | 1745 | 56 | 1349 | 62 |

| № п.п. | Объекты строительства | Код | Листы асбестоцементные, тыс. усл. плиток | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов | из расхода "всего" конструктивные | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов | из расхода "всего" материалы с применением фольги |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов |  |  | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов |
|  | I. Химическая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия по производству фосфатных удобрений и серной кислоты | 351 | 11 | - | 6,4 | - | 11,9 | - | - | - |
| 2 | Предприятия по производству сложных минеральных удобрений (аммофоса, нитроаммофоски) | 387 | 32,3 | - | 29,6 | - | 12,2 | - | - | - |
| 3 | Азотно-туковые заводы | 352 | 13,9 | - | 9,5 | - | 8,5 | - | - | - |
| 4 | Фосфоритные комбинаты из них: | 353 | 2,1 | - | 0,6 | - | 14 | - | - | - |
|  | а) горно-капитальные работы | 354 | 1,5 | - | - | - | 1,6 | - | - | - |
|  | б) наземные сооружения | 355 | 2,1 | - | 0,6 | - | 15,1 | - | - | - |
| 5 | Калийные комбинаты из них: | 356 | 9,9 | 0,1 | 7,6 | - | 10,6 | 0,1 | - | - |
|  | а) горно-капитальные работы | 357 | 1,5 | - | - | - | 1,7 | - | - | - |
|  | б) наземные сооружения | 358 | 15,5 | 0,1 | 12,7 | - | 16,6 | 0,2 | - | - |
| 6 | Предприятия по подземной выплавке серы и транспортировке ее в жидком виде | 384 | 6,7 | 0,3 | 3,7 | - | 13,9 | 6,1 | 6 | 6 |
| 7 | Предприятия по производству хлора и хлорпродуктов | 359 | 3,5 | - | 3 | - | 14,2 | - | - | - |
| 8 | Предприятия по производству химических средств защиты растений | 385 | 1,8 | - | - | - | 16,3 | 0,2 | - | - |
| 9 | Предприятия по производству пластических масс, смол и сырья для них | 364 | 6,3 | - | 3 | - | 11,4 | - | - | - |
| 10 | Предприятия по производству изделий из пластических масс | 371 | 7 | - | 5,4 | - | 13,1 | - | - | - |
| 11 | Предприятия по производству химических волокон | 360 | 4,6 | - | 2,7 | - | 21,4 | 0,7 | 0,1 | 0,1 |
| 12 | Реконструкция предприятий по производству химических волокон | 361 | 4 | - | 0,1 | - | 10,9 | 0,7 | - | - |
| 13 | Предприятия по производству стекловолокна и стеклотканей | 362 | 17,7 | - | 15 | - | 21,8 | 0,4 | - | - |
| 14 | Предприятия по производству красителей и полупродуктов | 374 | 4,7 | - | 2,9 | - | 14,3 | 0,1 | - | - |
| 15 | Лакокрасочные заводы | 375 | 28,7 | - | 26 | - | 16,3 | 0,3 | - | - |
| 16 | Предприятия кальцинированной соды | 377 | 15 | - | 12,3 | - | 9,9 | 0,8 | - | - |
| 17 | Расширение предприятий кальцинированной соды | 363 | 16,4 | 0,2 | 15 | 0,2 | 10,7 | 1,3 | - | - |
| 18 | Предприятия по производству химических реактивов и особо чистых веществ | 378 | 9,3 | - | 4,2 | - | 20,7 | 0,6 | - | - |
| 19 | Предприятия по производству товаров бытовой химии | 365 | 6,1 | - | 2,2 | - | 15,4 | 0,3 | - | - |
| 20 | Предприятия по производству двуокиси титана и железоокисных пигментов | 376 | 9,9 | - | 5,6 | - | 16,3 | 0,3 | - | - |
|  | II. Нефтехимическая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Предприятия по производству синтетического каучука и продуктов органического синтеза (дивинила, изопрена и др.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 379 | 8,8 | - | 7 | - | 7,7 | 0,1 | - | - |
|  | б) расширение | 380 | 9,3 | - | 6,2 | - | 8,7 | 0,1 | - | - |
|  | в) реконструкция | 381 | 13,3 | 0,3 | 9,6 | - | 7 | 0,2 | - | - |
| 22 | Шинные заводы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 382 | 8,4 | - | 5,5 | - | 32 | 0,6 | - | - |
|  | б) реконструкция | 383 | 7,6 | - | 5,4 | - | 16,1 | - | - | - |
| 23 | Заводы технического углерода: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 366 | 8,8 | - | 7 | - | 15,9 | 0,9 | - | - |
|  | б) расширение | 367 | 17 | - | 10,6 | - | 13,7 | 2,4 | - | - |
| 24 | Заводы резинотехнических изделий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 368 | 6 | - | 3,7 | - | 27 | 2,1 | 0,1 | - |
|  | б) реконструкция | 369 | 14 | - | 12 | - | 18,1 | 0,4 | - | - |
| 25 | Другие предприятия химической и нефтехимической промышленности | 370 | 6 | - | 4,2 | - | 19,5 | 0,6 | - | - |

| № п.п. | Объекты строительства | Код | Изделия из пластмасс, кг | Вата минеральная, м3 | Вата стеклянная, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов |
|  | I. Химическая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия по производству фосфатных удобрений и серной кислоты | 351 | - | - | 12 | - | - | - |
| 2 | Предприятия по производству сложных минеральных удобрений (аммофоса, нитроаммофоски) | 387 | - | - | 5 | - | - | - |
| 3 | Азотно-туковые заводы | 352 | - | - | 229 | - | - | - |
| 4 | Фосфоритные комбинаты из них: | 353 | 902 | - | 5 | - | - | - |
|  | а) горно-капитальные работы | 354 | - | - | 5 | - | - | - |
|  | б) наземные сооружения | 355 | 981 | - | 5 | - | - | - |
| 5 | Калийные комбинаты из них: | 356 | 1926 | 28 | 6 | - | - | - |
|  | а) горно-капитальные работы | 357 | - | - | 5 | - | - | - |
|  | б) наземные сооружения | 358 | 3210 | 46 | 6 | - | - | - |
| 6 | Предприятия по подземной выплавке серы и транспортировке ее в жидком виде | 384 | - | - | 21 | - | - | - |
| 7 | Предприятия по производству хлора и хлорпродуктов | 359 | 44 | - | 46 | - | - | - |
| 8 | Предприятия по производству химических средств защиты растений | 385 | - | - | 43 | - | - | - |
| 9 | Предприятия по производству пластических масс, смол и сырья для них | 364 | - | - | 92 | 26 | - | - |
| 10 | Предприятия по производству изделий из пластических масс | 371 | - | - | 95 | - | - | - |
| 11 | Предприятия по производству химических волокон | 360 | 74 | 74 | 13 | 8 | 1 | 1 |
| 12 | Реконструкция предприятий по производству химических волокон | 361 | 430 | 36 | 9 | 4 | 10 | - |
| 13 | Предприятия по производству стекловолокна и стеклотканей | 362 | - | - | 5 | - | - | - |
| 14 | Предприятия по производству красителей и полупродуктов | 374 | - | - | 6 | - | - | - |
| 15 | Лакокрасочные заводы | 375 | - | - | 41 | - | - | - |
| 16 | Предприятия кальцинированной соды | 377 | - | - | 12 | - | - | - |
| 17 | Расширение предприятий кальцинированной соды | 363 | 518 | - | 8 | - | - | - |
| 18 | Предприятия по производству химических реактивов и особо чистых веществ | 378 | - | - | 27 | - | - | - |
| 19 | Предприятия по производству товаров бытовой химии | 365 | 6 | - | 15 | - | - | - |
| 20 | Предприятия по производству двуокиси титана и железоокисных пигментов | 376 | - | - | 51 | - | - | - |
|  | II. Нефтехимическая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Предприятия по производству синтетического каучука и продуктов органического синтеза (дивинила, изопрена и др.): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 379 | 184 | 184 | 12 | 10 | 2 | 2 |
|  | б) расширение | 380 | 38 | 28 | 22 | 17 | 68 | 68 |
|  | в) реконструкция | 381 | 277 | 277 | 29 | 3 | 4 | 4 |
| 22 | Шинные заводы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 382 | 117 | 1 | 6 | 3 | - | - |
|  | б) реконструкция | 383 | - | - | 6 | - | - | - |
| 23 | Заводы технического углерода: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 366 | - | - | 5 | - | - | - |
|  | б) расширение | 367 | 14 | 9 | 18 | 2 | - | - |
| 24 | Заводы резинотехнических изделий: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 368 | 159 | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 |
|  | б) реконструкция | 369 | - | - | 5 | - | - | - |
| 25 | Другие предприятия химической и нефтехимической промышленности | 370 | 20 | 20 | 8 | - | - | - |

| № | Объекты строительства | Код | Изделия тепло- и звукоизоляционные | Плиты | Штукатурка сухая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. |  |  | из стекловолокна и стекловаты, м3 | из минеральной ваты, м3 | полуцилиндры асбестоцементные, | фибролитовые и арболитовые, м3 | гипсовая (листы гипсовые |
|  |  |  | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов | тыс. м2 |  | обшивочные), м2 |
|  | I. Химическая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия по производству фосфатных удобрений и серной кислоты | 351 | 1 | 1 | 226 | 219 | - | 50 | 333 |
| 2 | Предприятия по производству сложных минеральных удобрений (аммофоса, нитроаммофоски) | 387 | - | - | 190 | 115 | - | 232 | 273 |
| 3 | Азотно-туковые заводы | 352 | - | - | 53 | 39 | - | 7 | 48 |
| 4 | Фосфоритные комбинаты из них: | 353 | - | - | - | - | - | 8 | 1442 |
|  | а) горно-капитальные работы | 354 | - | - | - | - | - | 8 | 52 |
|  | б) наземные сооружения | 355 | - | - | - | - | - | 8 | 1563 |
| 5 | Калийные комбинаты из них: | 356 | 26 | 26 | 33 | 7 | 6 | 27 | 116 |
|  | а) горно-капитальные работы | 357 | - | - | - | - | - | 8 | 52 |
|  | б) наземные сооружения | 358 | 44 | 43 | 56 | 11 | 10 | 40 | 160 |
| 6 | Предприятия по подземной выплавке серы и транспортировке ее в жидком виде | 384 | 88 | 88 | 390 | 390 | - | 8 | 52 |
| 7 | Предприятия по производству хлора и хлорпродуктов | 359 | - | - | 48 | 43 | - | 8 | 51 |
| 8 | Предприятия по производству химических средств защиты растений | 385 | - | - | 34 | 19 | - | 11 | 811 |
| 9 | Предприятия по производству пластических масс, смол и сырья для них | 364 | 5 | 5 | 247 | 216 | - | 17 | 256 |
| 10 | Предприятия по производству изделий из пластических масс | 371 | - | - | 29 | 29 | - | 9 | 562 |
| 11 | Предприятия по производству химических волокон | 360 | 1 | 1 | 239 | 239 | - | 13 | 91 |
| 12 | Реконструкция предприятий по производству химических волокон | 361 | 22 | 22 | 170 | 158 | - | 8 | 52 |
| 13 | Предприятия по производству стекловолокна и стеклотканей | 362 | - | - | 106 | 47 | - | 8 | 65 |
| 14 | Предприятия по производству красителей и полупродуктов | 374 | 11 | 11 | 31 | 23 | - | 7 | 48 |
| 15 | Лакокрасочные заводы | 375 | - | - | 184 | 20 | - | 293 | 586 |
| 16 | Предприятия кальцинированной соды | 377 | - | - | 19 | 15 | - | - | 106 |
| 17 | Расширение предприятий кальцинированной соды | 363 | 135 | 135 | 245 | 225 | 0,1 | 12 | 58 |
| 18 | Предприятия по производству химических реактивов и особо чистых веществ | 378 | - | - | 34 | 34 | - | 7 | 80 |
| 19 | Предприятия по производству товаров бытовой химии | 365 | 116 | 116 | 218 | 203 | 21 | 8 | 119 |
| 20 | Предприятия по производству двуокиси титана и железоокисных пигментов | 376 | - | - | 41 | 7 | - | 7 | 82 |
|  | II. Нефтехимическая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Предприятия по производству синтетического каучука и продуктов органического синтеза (дивинила, изопрена и др.): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 379 | 177 | 177 | 351 | 351 | 0,3 | 7 | 41 |
|  | б) расширение | 380 | 40 | 40 | 358 | 357 | - | 8 | 54 |
|  | в) реконструкция | 381 | 155 | 155 | 359 | 344 | - | 11 | 50 |
| 22 | Шинные заводы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 382 | 9 | 9 | 106 | 99 | - | 8 | 163 |
|  | б) реконструкция | 383 | 71 | 71 | 265 | 69 | - | 8 | 53 |
| 23 | Заводы технического углерода: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 366 | 65 | 65 | 173 | 173 | 1 | 7 | 21 |
|  | б) расширение | 367 | - | - | 494 | 445 | - | 9 | 52 |
| 24 | Заводы резинотехнических изделий: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 368 | 7 | 7 | 110 | 108 | - | 8 | 215 |
|  | б) реконструкция | 369 | 4 | 4 | 54 | 54 | - | 8 | 259 |
| 25 | Другие предприятия химической и нефтехимической промышленности | 370 | 20 | 20 | 83 | 83 | - | 7 | 48 |

| № п.п. | Объекты строительства | Код | Кирпич строительный, тыс. шт. | Камень бутовый, м3 | Щебень и гравий из природного камня, и песчано-гравийных смесей, м3 | Заполнители пористые, м3 | Песок строительный природный, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Химическая промышленность |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия по производству фосфатных удобрений и серной кислоты | 351 | 267 | 70 | 3687 | 97 | 3560 |
| 2 | Предприятия по производству сложных минеральных удобрений (аммофоса, нитроаммофоски) | 387 | 189 | 29 | 6263 | - | 4174 |
| 3 | Азотно-туковые заводы | 352 | 231 | 70 | 3648 | - | 4674 |
| 4 | Фосфоритные комбинаты из них: | 353 | 190 | 10 | 3964 | 99 | 3009 |
|  | а) горно-капитальные работы | 354 | 14 | 10 | 447 | - | 372 |
|  | б) наземные сооружения | 355 | 205 | 10 | 4270 | 108 | 3238 |
| 5 | Калийные комбинаты из них: | 356 | 204 | 130 | 4686 | 420 | 3536 |
|  | а) горно-капитальные работы | 357 | 36 | 10 | 1387 | - | 958 |
|  | б) наземные сооружения | 358 | 316 | 213 | 6885 | 700 | 5254 |
| 6 | Предприятия по подземной выплавке серы и транспортировке ее в жидком виде | 384 | 191 | 156 | 7098 | 100 | 4542 |
| 7 | Предприятия по производству хлора и хлорпродуктов | 359 | 441 | 10 | 3748 | - | 3080 |
| 8 | Предприятия по производству химических средств защиты растений | 385 | 423 | 9 | 4241 | - | 2994 |
| 9 | Предприятия по производству пластических масс, смол и сырья для них | 364 | 278 | 84 | 3502 | 11 | 3105 |
| 10 | Предприятия по производству изделий из пластических масс | 371 | 347 | 28 | 3038 | 27 | 1997 |
| 11 | Предприятия по производству химических волокон | 360 | 247 | 10 | 9902 | 183 | 5046 |
| 12 | Реконструкция предприятий по производству химических волокон | 361 | 317 | 11 | 3159 | 263 | 2359 |
| 13 | Предприятия по производству стекловолокна и стеклотканей | 362 | 474 | 11 | 4788 | - | 3674 |
| 14 | Предприятия по производству красителей и полупродуктов | 374 | 603 | 33 | 2941 | 46 | 2967 |
| 15 | Лакокрасочные заводы | 375 | 697 | 133 | 3523 | - | 5954 |
| 16 | Предприятия кальцинированной соды | 377 | 252 | 49 | 9023 | - | 9046 |
| 17 | Расширение предприятий кальцинированной соды | 363 | 227 | 157 | 3616 | 37 | 3193 |
| 18 | Предприятия по производству химических реактивов и особо чистых веществ | 378 | 585 | 107 | 4471 | - | 3964 |
| 19 | Предприятия по производству товаров бытовой химии | 365 | 345 | 28 | 2748 | 265 | 2985 |
| 20 | Предприятия по производству двуокиси титана и железоокисных пигментов | 376 | 1104 | 196 | 5997 | - | 3300 |
|  | II. Нефтехимическая промышленность |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Предприятия по производству синтетического каучука и продуктов органического синтеза (дивинила, изопрена и др.): |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 379 | 403 | 574 | 4942 | 118 | 4855 |
|  | б) расширение | 380 | 180 | 26 | 3027 | 106 | 3642 |
|  | в) реконструкция | 381 | 222 | 23 | 2095 | 27 | 2543 |
| 22 | Шинные заводы: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 382 | 286 | 17 | 4045 | 265 | 4933 |
|  | б) реконструкция | 383 | 378 | 24 | 4989 | 95 | 5790 |
| 23 | Заводы технического углерода: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 366 | 852 | 117 | 3696 | 208 | 4817 |
|  | б) расширение | 367 | 354 | 22 | 3750 | 362 | 3931 |
| 24 | Заводы резинотехнических изделий: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 368 | 340 | 15 | 4807 | 177 | 5711 |
|  | б) реконструкция | 369 | 301 | 21 | 3154 | - | 4309 |
| 25 | Другие предприятия химической и нефтехимической промышленности | 370 | 1110 | 58 | 6784 | 188 | 5445 |

| № п.п. | Объекты строительства | Код | Известь строительная, т | Известь технологическая для производства силикатобетонных изделий, т | Блоки дверные в сборе, м2 | Блоки оконные в сборе, м2 | Доски для чистых полов, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Химическая промышленность |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия по производству фосфатных удобрений и серной кислоты | 351 | 18 | - | 132 | 281 | 5 |
| 2 | Предприятия по производству сложных минеральных удобрений (аммофоса, нитроаммофоски) | 387 | 29 | 10 | 111 | 238 | 5 |
| 3 | Азотно-туковые заводы | 352 | 40 | - | 156 | 286 | 7 |
| 4 | Фосфоритные комбинаты из них: | 353 | 9 | - | 113 | 188 | 5 |
|  | а) горно-капитальные работы | 354 | 6 | - | 15 | 13 | 4 |
|  | б) наземные сооружения | 355 | 9 | - | 122 | 203 | 5 |
| 5 | Калийные комбинаты из них: | 356 | 29 | - | 78 | 244 | 8 |
|  | а) горно-капитальные работы | 357 | 6 | - | 13 | 15 | 4 |
|  | б) наземные сооружения | 358 | 46 | - | 123 | 397 | 10 |
| 6 | Предприятия по подземной выплавке серы и транспортировке ее в жидком виде | 384 | 31 | - | 84 | 91 | 4 |
| 7 | Предприятия по производству хлора и хлорпродуктов | 359 | 34 | - | 100 | 436 | 5 |
| 8 | Предприятия по производству химических средств защиты растений | 385 | 49 | - | 178 | 257 | 4 |
| 9 | Предприятия по производству пластических масс, смол и сырья для них | 364 | 34 | - | 155 | 313 | 4 |
| 10 | Предприятия по производству изделий из пластических масс | 371 | 31 | - | 93 | 130 | 6 |
| 11 | Предприятия по производству химических волокон | 360 | 16 | - | 113 | 19 | 4 |
| 12 | Реконструкция предприятий по производству химических волокон | 361 | 24 | - | 250 | 587 | 4 |
| 13 | Предприятия по производству стекловолокна и стеклотканей | 362 | 7 | - | 240 | 258 | 9 |
| 14 | Предприятия по производству красителей и полупродуктов | 374 | 52 | - | 171 | 240 | 5 |
| 15 | Лакокрасочные заводы | 375 | 51 | - | 259 | 931 | 7 |
| 16 | Предприятия кальцинированной соды | 377 | 82 | - | 123 | 59 | 6 |
| 17 | Расширение предприятий кальцинированной соды | 363 | 59 | - | 117 | 189 | 4 |
| 18 | Предприятия по производству химических реактивов и особо чистых веществ | 378 | 106 | - | 347 | 1064 | 5 |
| 19 | Предприятия по производству товаров бытовой химии | 365 | 32 | - | 200 | 509 | 5 |
| 20 | Предприятия по производству двуокиси титана и железоокисных пигментов | 376 | 91 | - | 179 | 888 | 7 |
|  | II. Нефтехимическая промышленность |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Предприятия по производству синтетического каучука и продуктов органического синтеза (дивинила, изопрена и др.): |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 379 | 52 | - | 161 | 239 | 3 |
|  | б) расширение | 380 | 12 | - | 97 | 172 | 9 |
|  | в) реконструкция | 381 | 9 | - | 96 | 120 | 5 |
| 22 | Шинные заводы: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 382 | 73 | - | 106 | 141 | 5 |
|  | б) реконструкция | 383 | 37 | - | 73 | 268 | 4 |
| 23 | Заводы технического углерода: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 366 | 85 | - | 218 | 860 | 10 |
|  | б) расширение | 367 | 72 | - | 122 | 124 | 4 |
| 24 | Заводы резинотехнических изделий: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 368 | 62 | - | 163 | 194 | 5 |
|  | б) реконструкция | 369 | 45 | - | 176 | 228 | 4 |
| 25 | Другие предприятия химической и нефтехимической промышленности | 370 | 53 | - | 400 | 819 | 6 |

| № п.п. | Объекты строительства | Код | Санитарно-технические изделия, шт. | Радиаторы и конвекторы отопительные, экм | Трубы ребристые отопительные, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ванны | мойки | умывальники | раковины | унитазы | писсуары |  |  |
|  | I. Химическая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия по производству фосфатных удобрений и серной кислоты | 351 | - | 1 | 10 | 3 | 6 | 2 | 127 | 92 |
| 2 | Предприятия по производству сложных минеральных удобрений (аммофоса, нитроаммофоски) | 387 | - | - | 7 | 6 | 5 | 1 | 216 | 20 |
| 3 | Азотно-туковые заводы | 352 | - | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 146 | 88 |
| 4 | Фосфоритные комбинаты из них: | 353 | - | - | 5 | 1 | 3 | 1 | 147 | 13 |
|  | а) горно-капитальные работы | 354 | - | - | - | - | - | - | 13 | 1 |
|  | б) наземные сооружения | 355 | - | - | 5 | 1 | 3 | 1 | 159 | 14 |
| 5 | Калийные комбинаты из них: | 356 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 81 | 22 |
|  | а) горно-капитальные работы | 357 | - | - | - | - | - | - | 13 | 1 |
|  | б) наземные сооружения | 358 | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 126 | 36 |
| 6 | Предприятия по подземной выплавке серы и транспортировке ее в жидком виде | 384 | - | - | 6 | 1 | 3 | 1 | 85 | 86 |
| 7 | Предприятия по производству хлора и хлорпродуктов | 359 | - | - | 8 | 2 | 5 | 1 | 112 | 31 |
| 8 | Предприятия по производству химических средств защиты растений | 385 | - | - | 7 | 1 | 4 | 3 | 178 | 9 |
| 9 | Предприятия по производству пластических масс, смол и сырья для них | 364 | - | - | 6 | 1 | 4 | 3 | 184 | 8 |
| 10 | Предприятия по производству изделий из пластических масс | 371 | - | 1 | 28 | 3 | 6 | 4 | 247 | 10 |
| 11 | Предприятия по производству химических волокон | 360 | - | 2 | 10 | 3 | 7 | 2 | 132 | 6 |
| 12 | Реконструкция предприятий по производству химических волокон | 361 | - | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 | 223 | 16 |
| 13 | Предприятия по производству стекловолокна и стеклотканей | 362 | - | - | 21 | 9 | 13 | 1 | 263 | 19 |
| 14 | Предприятия по производству красителей и полупродуктов | 374 | - | - | 7 | 2 | 5 | 2 | 147 | 105 |
| 15 | Лакокрасочные заводы | 375 | - | - | 16 | 3 | 9 | 4 | 275 | 10 |
| 16 | Предприятия кальцинированной соды | 377 | - | 1 | 9 | 3 | 5 | 2 | 120 | 114 |
| 17 | Расширение предприятий кальцинированной соды | 363 | - | - | 10 | 2 | 7 | 2 | 159 | 23 |
| 18 | Предприятия по производству химических реактивов и особо чистых веществ | 378 | - | - | 16 | 18 | 8 | 2 | 484 | 133 |
| 19 | Предприятия по производству товаров бытовой химии | 365 | - | 1 | 8 | 3 | 6 | 1 | 456 | 1 |
| 20 | Предприятия по производству двуокиси титана и железоокисных пигментов | 376 | - | - | 6 | 5 | 5 | 6 | 136 | 65 |
|  | II. Нефтехимическая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Предприятия по производству синтетического каучука и продуктов органического синтеза (дивинила, изопрена и др.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 379 | - | - | 6 | 3 | 5 | 1 | 127 | 24 |
|  | б) расширение | 380 | - | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 88 | 9 |
|  | в) реконструкция | 381 | - | - | 5 | 1 | 2 | 1 | 78 | 45 |
| 22 | Шинные заводы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 382 | - | - | 6 | 1 | 4 | 2 | 142 | 3 |
|  | б) реконструкция | 383 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 17 | 1 |
| 23 | Заводы технического углерода: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 366 | - | - | 5 | 2 | 5 | 1 | 266 | 57 |
|  | б) расширение | 367 | - | - | 7 | 1 | 4 | 1 | 98 | 26 |
| 24 | Заводы резинотехнических изделий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 368 | - | - | 14 | 2 | 8 | 2 | 218 | 14 |
|  | б) реконструкция | 369 | - | - | 14 | 1 | 10 | 3 | 328 | 31 |
| 25 | Другие предприятия химической и нефтехимической промышленности | 370 | - | - | 7 | 1 | 6 | 4 | 425 | 6 |

| № п.п. | Объекты строительства | Код | Трубы стальные, т/м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |
|  |  |  |  | нефтепроводные бесшовные | катаные (общего назначения) | тянутые (общего назначения) | сварные водо-газопроводные (газовые) | тонкостенные электросварные углеродистые диаметром до 114 мм | нефтепроводные электросварные диаметром от 114 до 480 мм (включительно) | сварные больших диаметров (св. 480 мм) | обсадные |
|  | I. Химическая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия по производству фосфатных удобрений и серной кислоты | 351 | 109,3 8418 | 3 44 | 3 177 | 1,3 217 | 11 3558 | 12 2789 | 32 1416 | 47 217 | - |
| 2 | Предприятия по производству сложных минеральных удобрений (аммофоса, нитроаммофоски) | 387 | 71,5 7851 | 5 160 | 3 318 | 0,5 100 | 10 3378 | 7 3059 | 15 681 | 31 155 | - |
| 3 | Азотно-туковые заводы | 352 | 159 11567 | 33 544 | 8 1029 | 2 1365 | 10 3306 | 6 2800 | 63 2140 | 37 383 | - |
| 4 | Фосфоритные комбинаты из них: | 353 | 42,8 5761 | - | - | 0,8 188 | 10 3253 | 7 1771 | 18 495 | 7 54 | - |
|  | а) горно-капитальные работы | 354 | 6,4 2154 | - | - | 0,4 136 | 6 2018 | - | - | - | - |
|  | б) наземные сооружения | 355 | 45,9 6117 | - | - | 0,9 193 | 10 3360 | 7 1968 | 20 538 | 8 58 | - |
| 5 | Калийные комбинаты из них: | 356 | 59,4 6465 | 20 663 | 2 131 | 0,4 136 | 8 2616 | 2 1683 | 20 1194 | 7 42 | - |
|  | а) горно-капитальные работы | 357 | 6,4 2154 | - | - | 0,4 136 | 6 2018 | - | - | - | - |
|  | б) наземные сооружения | 358 | 99,4 10688 | 34 1105 | 3 219 | 0,4 136 | 13 4361 | 4 2805 | 34 1990 | 11 72 | - |
| 6 | Предприятия по подземной выплавке серы и транспортировке ее в жидком виде | 384 | 321,4 19863 | - | 64 3809 | 0,4 136 | 9 3178 | 51 8134 | 192 4572 | 5 34 | - |
| 7 | Предприятия по производству хлора и хлорпродуктов | 359 | 147 17646 | 13 520 | 16 4665 | 2 767 | 14 4500 | 8 1700 | 48 5150 | 46 344 | - |
| 8 | Предприятия по производству химических средств защиты растений | 385 | 63 7836 | 10 280 | 6 534 | 2 1276 | 9 2307 | 12 2249 | 21 1142 | 3 48 | - |
| 9 | Предприятия по производству пластических масс, смол и сырья для них | 364 | 145 16036 | 30 1398 | 8 915 | 8 1881 | 16 5035 | 14 4470 | 36 2028 | 33 309 | - |
| 10 | Предприятия по производству изделий из пластических масс | 371 | 57 10594 | - | - | 4 894 | 20 4590 | 11 4649 | 21 453 | 1 8 | - |
| 11 | Предприятия по производству химических волокон | 360 | 98,1 8861 | 19 353 | 4 270 | 1,1 492 | 12 3647 | 8 2689 | 34 1275 | 20 135 | - |
| 12 | Реконструкция предприятий по производству химических волокон | 361 | 74 18515 | 1 32 | 8 1123 | 3 1277 | 17 5806 | 21 8876 | 20 1370 | 4 31 | - |
| 13 | Предприятия по производству стекловолокна и стеклотканей | 362 | 68,5 13386 | 1 21 | 2 296 | 0,5 154 | 23 6694 | 13 4766 | 29 1455 | - | - |
| 14 | Предприятия по производству красителей и полупродуктов | 374 | 98 21787 | 5 217 | 26 5078 | 2 443 | 20 5920 | 13 4793 | 27 5299 | 5 37 | - |
| 15 | Лакокрасочные заводы | 375 | 102 22642 | 6 260 | 25 4170 | 2 800 | 24 7505 | 10 4795 | 34 5100 | 1 12 | - |
| 16 | Предприятия кальцинированной соды | 377 | 104,7 16581 | 9 408 | 20 3178 | 0,7 329 | 19 5037 | 9 4341 | 24 3180 | 23 108 | - |
| 17 | Расширение предприятий кальцинированной соды | 363 | 178,8 10686 | 26 642 | 4 541 | 0,8 189 | 10 3206 | 12 3859 | 62 1901 | 64 348 | - |
| 18 | Предприятия по производству химических реактивов и особо чистых веществ | 378 | 60 15722 | 6 154 | 10 858 | 4 1416 | 21 6252 | 8 5892 | 11 1150 | - | - |
| 19 | Предприятия по производству товаров бытовой химии | 365 | 55,5 12800 | 1 17 | - | 0,5 370 | 9 3008 | 17 7438 | 27 1951 | 1 16 | - |
| 20 | Предприятия по производству двуокиси титана и железоокисных пигментов | 376 | 130 15160 | 8 428 | 21 5323 | 2 805 | 14 2254 | 13 1116 | 55 5126 | 17 108 | - |
|  | II. Нефтехимическая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Предприятия по производству синтетического каучука и продуктов органического синтеза (дивинила, изопрена и др.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 379 | 228 20946 | 76 2923 | 24 2411 | 3 1635 | 15 5570 | 10 4254 | 56 3808 | 44 345 | - |
|  | б) расширение | 380 | 263 23814 | 54 2140 | 32 2982 | 4 1971 | 12 4463 | 22 7210 | 68 4621 | 71 427 | - |
|  | в) реконструкция | 381 | 211 18590 | 17 403 | 27 1689 | 9 1445 | 14 4394 | 16 6160 | 66 4116 | 62 383 | - |
| 22 | Шинные заводы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 382 | 153,4 12576 | 6 218 | 4 590 | 0,4 231 | 14 4030 | 15 5481 | 28 1064 | 86 962 | - |
|  | б) реконструкция | 383 | 140 13389 | 46 591 | 3 454 | 1 285 | 11 3374 | 16 6437 | 62 2240 | 1 8 | - |
| 23 | Заводы технического углерода: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 366 | 106 16970 | 35 1300 | 14 1948 | 4 1553 | 20 5832 | 11 4496 | 17 1793 | 5 48 | - |
|  | б) расширение | 367 | 137,4 13341 | - | 59 5112 | 0,4 136 | 10 3028 | 4 2064 | 36 2837 | 28 164 | - |
| 24 | Заводы резинотехнических изделий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 368 | 66,3 9325 | 1 39 | 3 350 | 0,3 229 | 13 3956 | 13 3763 | 21 887 | 15 101 | - |
|  | б) реконструкция | 369 | 52,4 15705 | 1 33 | 8 702 | 0,4 136 | 23 10732 | 7 2611 | 12 1456 | 1 35 | - |
| 25 | Другие предприятия химической и нефтехимической промышленности | 370 | 65 15400 | 7 430 | 8 923 | 2 635 | 20 8420 | 15 4120 | 13 872 | - | - |

| № | Объекты строительства | Код | Трубы чугунные, т | Трубы | Трубы и муфты | Трубы и детали трубопроводов из |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. |  |  | напорные водопроводные | канализационные и | железобетонные | асбестоцементные, м усл. труб | термопластов, т/м |
|  |  |  | всего | в том числе диаметром 500 мм и выше | фасонные части к ним | напорные, м3/м | напорные | безнапорные | из полиолефинов | из поливинилхлорида |
|  | I. Химическая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия по производству фосфатных удобрений и серной кислоты | 351 | 14 | - | 6 | - | 67 | 100 | 0,7 690 | 1,3 300 |
| 2 | Предприятия по производству сложных минеральных удобрений (аммофоса, нитроаммофоски) | 387 | 8 | - | 2 | - | 26 | 1 | 0,35 152 | 0,05 182 |
| 3 | Азотно-туковые заводы | 352 | 6 | - | 4 | 12 43 | 96 | 290 | 0,04 95 | 0,04 18 |
| 4 | Фосфоритные комбинаты из них: | 353 | 8 | 1 | 1 | 26 90 | 200 | 140 | 0,03 39 | 0,03 91 |
|  | а) горно-капитальные работы | 354 | 1 | - | - | - | 26 | - | - | - |
|  | б) наземные сооружения | 355 | 9 | 1 | 1 | 28 98 | 215 | 152 | 0,03 42 | 0,03 99 |
| 5 | Калийные комбинаты из них: | 356 | 18 | - | 1 | - | 28 | 27 | 1,56 1830 | 0,7 870 |
|  | а) горно-капитальные работы | 357 | 1 | - | - | - | 26 | - | - | - |
|  | б) наземные сооружения | 358 | 30 | - | 2 | 3 14 | 230 | 45 | 2,6 3050 | 1,2 1460 |
| 6 | Предприятия по подземной выплавке серы и транспортировке ее в жидком виде | 384 | 11 | - | 2 | - | 338 | 50 | 0,04 7 | 0,1 5 |
| 7 | Предприятия по производству хлора и хлорпродуктов | 359 | 16 | - | 5 | 18 112 | 47 | 8 | 0,1 137 | 0,03 26 |
| 8 | Предприятия по производству химических средств защиты растений | 385 | 4 | - | 7 | 12 35 | 248 | - | - | 0,4 870 |
| 9 | Предприятия по производству пластических масс, смол и сырья для них | 364 | 31 | 2 | 10 | 4 30 | 127 | 87 | 0,4 273 | 0,01 8 |
| 10 | Предприятия по производству изделий из пластических масс | 371 | 31 | - | 9 | - | 236 | 33 | 0,27 559 | - |
| 11 | Предприятия по производству химических волокон | 360 | 41 | 6 | 3 | 24 160 | 157 | 77 | 0,36 1092 | 0,23 1657 |
| 12 | Реконструкция предприятий по производству химических волокон | 361 | 16 | 7 | 6 | - | 26 | 49 | 0,06 23 | 0,08 252 |
| 13 | Предприятия по производству стекловолокна и стеклотканей | 362 | 27 | - | 12 | - | 28 | 116 | 0,1 397 | - |
| 14 | Предприятия по производству красителей и полупродуктов | 374 | 29 | - | 5 | - | 120 | - | 0,35 410 | 0,6 1120 |
| 15 | Лакокрасочные заводы | 375 | 33 | - | 8 | 10 50 | 261 | - | 0,22 580 | 0,18 420 |
| 16 | Предприятия кальцинированной соды | 377 | 32 | - | 14 | - | 165 | - | - | - |
| 17 | Расширение предприятий кальцинированной соды | 363 | 65 | 5 | 3 | 46 255 | 348 | 71 | 0,06 40 | 0,25 454 |
| 18 | Предприятия по производству химических реактивов и особо чистых веществ | 378 | 29 | - | 18 | 9 45 | 643 | - | 0,6 1900 | 0,4 1400 |
| 19 | Предприятия по производству товаров бытовой химии | 365 | 73 | - | 6 | - | 1148 | 39 | - | 0,09 41 |
| 20 | Предприятия по производству двуокиси титана и железоокисных пигментов | 376 | 55 | - | 6 | 8 42 | 241 | - | 0,33 910 | 0,47 820 |
|  | II. Нефтехимическая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Предприятия по производству синтетического каучука и продуктов органического синтеза (дивинила, изопрена и др.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 379 | 30 | 5 | 2 | 23 185 | 304 | 160 | 0,9 1840 | 0,1 200 |
|  | б) расширение | 380 | 19 | - | 3 | 23 284 | 79 | 264 | 0,2 663 | 0,1 233 |
|  | в) реконструкция | 381 | 13 | 7 | 9 | 31 178 | 42 | 108 | 0,08 846 | 0,03 226 |
| 22 | Шинные заводы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 382 | 38 | 8 | 3 | 66 383 | 558 | 109 | - | 0,74 1945 |
|  | б) реконструкция | 383 | 52 | 17 | 6 | 59 493 | 25 | 309 | 0,2 60 | 0,2 56 |
| 23 | Заводы технического углерода: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 366 | 34 | 6 | 3 | 3 27 | 52 | 22 | 0,3 260 | 0,5 420 |
|  | б) расширение | 367 | 12 | - | 2 | 24 256 | 35 | 161 | 0,23 1195 | 0,58 2055 |
| 24 | Заводы резинотехнических изделий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 368 | 18 | 2 | 5 | 25 99 | 272 | 211 | 0,01 50 | 0,67 1780 |
|  | б) реконструкция | 369 | 12 | 1 | 7 | 1 8 | 26 | 2 | 0,04 269 | - |
| 25 | Другие предприятия химической и нефтехимической промышленности | 370 | 29 | - | 6 | 5 30 | 552 | 190 | 0,4 850 | 1,5 2140 |

| № | Объекты строительства | Код | Трубы керамические | Трубы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. |  |  | канализационные, м усл. диам. | дренажные, тыс. шт. | стеклянные и фасонные части к ним, м усл. диам. |
|  | I. Химическая промышленность |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия по производству фосфатных удобрений и серной кислоты | 351 | 507 | - | - |
| 2 | Предприятия по производству сложных минеральных удобрений (аммофоса, нитроаммофоски) | 387 | 149 | - | - |
| 3 | Азотно-туковые заводы | 352 | 121 | - | - |
| 4 | Фосфоритные комбинаты из них: | 353 | 111 | - | - |
|  | а) горно-капитальные работы | 354 | 16 | - | - |
|  | б) наземные сооружения | 355 | 119 | - | - |
| 5 | Калийные комбинаты из них: | 356 | 118 | - | - |
|  | а) горно-капитальные работы | 357 | 16 | - | - |
|  | б) наземные сооружения | 358 | 186 | - | - |
| 6 | Предприятия по подземной выплавке серы и транспортировке ее в жидком виде | 384 | 199 | - | - |
| 7 | Предприятия по производству хлора и хлорпродуктов | 359 | 652 | - | - |
| 8 | Предприятия по производству химических средств защиты растений | 385 | 187 | - | - |
| 9 | Предприятия по производству пластических масс, смол и сырья для них | 364 | 539 | - | - |
| 10 | Предприятия по производству изделий из пластических масс | 371 | 116 | 0,19 | - |
| 11 | Предприятия по производству химических волокон | 360 | 209 | 3,61 | 55 |
| 12 | Реконструкция предприятий по производству химических волокон | 361 | 140 | - | - |
| 13 | Предприятия по производству стекловолокна и стеклотканей | 362 | 291 | - | - |
| 14 | Предприятия по производству красителей и полупродуктов | 374 | 75 | - | - |
| 15 | Лакокрасочные заводы | 375 | 649 | - | - |
| 16 | Предприятия кальцинированной соды | 377 | 113 | - | - |
| 17 | Расширение предприятий кальцинированной соды | 363 | 116 | - | - |
| 18 | Предприятия по производству химических реактивов и особо чистых веществ | 378 | 495 | - | - |
| 19 | Предприятия по производству товаров бытовой химии | 365 | 1647 | - | - |
| 20 | Предприятия по производству двуокиси титана и железоокисных пигментов | 376 | 750 | - | - |
|  | II. Нефтехимическая промышленность |  |  |  |  |
| 21 | Предприятия по производству синтетического каучука и продуктов органического синтеза (дивинила, изопрена и др.): |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 379 | 595 | - | - |
|  | б) расширение | 380 | 409 | - | - |
|  | в) реконструкция | 381 | 215 | - | - |
| 22 | Шинные заводы: |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 382 | 60 | 0,2 | - |
|  | б) реконструкция | 383 | 110 | - | - |
| 23 | Заводы технического углерода: |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 366 | 597 | - | - |
|  | б) расширение | 367 | 150 | - | - |
| 24 | Заводы резинотехнических изделий: |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 368 | 34 | 0,01 | - |
|  | б) реконструкция | 369 | 134 | - | - |
| 25 | Другие предприятия химической и нефтехимической промышленности | 370 | 464 | - | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Продолжительность расчетного зимнего периода и расчетная зимняя температура наружного воздуха

| Район, республика, край, область, город | Продолжительность расчетного зимнего периода, дни | Расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С |
| --- | --- | --- |
| I. Северо-Западный район |  |  |
| Карельская АССР | 183 | -27 |
| Коми АССР | 203 | -38 |
| Архангельская область | 200 | -33 |
| Вологодская " | 166 | -27 |
| г. Ленинград | 152 | -25 |
| Ленинградская область | 152 | -25 |
| Мурманская " | 198 | -28 |
| Новгородская " | 147 | -25 |
| Псковская " | 143 | -23 |
| II. Центральный район |  |  |
| Брянская область | 137 | -23 |
| Владимирская " | 152 | -27 |
| Ивановская " | 157 | -28 |
| Калининская " | 152 | -25 |
| Калужская " | 147 | -25 |
| Костромская " | 161 | -30 |
| г. Москва | 152 | -26 |
| Московская область | 152 | -26 |
| Орловская " | 142 | -25 |
| Рязанская " | 152 | -27 |
| Смоленская " | 148 | -24 |
| Тульская " | 152 | -26 |
| Ярославская " | 156 | -27 |
| III. Волго-Вятский район |  |  |
| Марийская АССР | 162 | -30 |
| Мордовская АССР | 152 | -28 |
| Чувашская АССР | 156 | -29 |
| Горьковская область | 156 | -28 |
| Кировская " | 168 | -31 |
| IV. Поволжский район |  |  |
| Башкирская АССР | 168 | -32 |
| Калмыцкая АССР | 116 | -22 |
| Татарская АССР | 161 | -30 |
| Астраханская область | 121 | -24 |
| Волгоградская " | 131 | -26 |
| Куйбышевская " | 152 | -29 |
| Пензенская " | 152 | -28 |
| Саратовская " | 152 | -28 |
| Ульяновская " | 157 | -29 |
| V. Центрально-Черноземный район |  |  |
| Белгородская область | 131 | -23 |
| Воронежская " | 137 | -25 |
| Курская " | 142 | -25 |
| Липецкая " | 147 | -26 |
| Тамбовская " | 152 | -27 |
| VI. Северо-Кавказский район |  |  |
| Дагестанская АССР | 81 | -15 |
| Кабардино-Балкарская АССР | 81 | -16 |
| Северо-Осетинская АССР | 81 | -17 |
| Чечено-Ингушская АССР | 81 | -16 |
| Краснодарский край | 81 | -16 |
| Ставропольский край | 95 | -18 |
| Ростовская область | 115 | -22 |
| VII. Уральский район |  |  |
| Удмуртская АССР | 168 | -32 |
| Курганская область | 173 | -35 |
| Оренбургская " | 157 | -30 |
| Пермская " | 168 | -32 |
| Свердловская " | 178 | -33 |
| Челябинская " | 178 | -33 |
| VIII. Западно-Сибирский район |  |  |
| Алтайский край | 173 | -37 |
| Кемеровская область | 178 | -38 |
| Новосибирская " | 188 | -38 |
| Омская " | 188 | -36 |
| Томская " | 188 | -43 |
| Тюменская: |  |  |
| южнее 60-й параллели | 213 | -40 |
| севернее 60-й параллели | 253 | -42 |
| IX. Восточно-Сибирский район |  |  |
| Бурятская АССР | 203 | -40 |
| Тувинская АССР | 198 | -50 |
| Красноярский край: |  |  |
| южнее 60-й параллели | 217 | -43 |
| севернее 60-й параллели | 245 | -47 |
| Иркутская область: |  |  |
| южнее 60-й параллели | 203 | -42 |
| севернее 60-й параллели | 217 | -50 |
| Читинская область | 196 | -39 |
| X. Дальневосточный район |  |  |
| Приморский край | 156 | -24 |
| Хабаровский край | 218 | -36 |
| Амурская область | 188 | -40 |
| Камчатская " | 243 | -42 |
| Магаданская " | 243 | -43 |
| Сахалинская " | 161 | -25 |
| Якутская АССР | 218 | -51 |
| XI. Донецко-Приднепровский район |  |  |
| Ворошиловградская область | 121 | -22 |
| Днепропетровская " | 111 | -21 |
| Донецкая " | 108 | -21 |
| Запорожская " | 106 | -20 |
| Кировоградская " | 106 | -21 |
| Полтавская " | 121 | -23 |
| Сумская " | 121 | -23 |
| Харьковская " | 121 | -23 |
| XII. Юго-Западный район |  |  |
| Винницкая область | 111 | -21 |
| Волынская " | 111 | -20 |
| Житомирская " | 116 | -21 |
| Закарпатская " | 90 | -17 |
| Ивано-Франковская область | 101 | -18 |
| г. Киев | 121 | -21 |
| Киевская область | 121 | -21 |
| Львовская " | 95 | -16 |
| Ровенская " | 121 | -20 |
| Тернопольская " | 111 | -18 |
| Хмельницкая " | 111 | -21 |
| Черкасская " | 116 | -21 |
| Черниговская " | 121 | -22 |
| Черновицкая " | 95 | -17 |
| XIII. Южный район |  |  |
| Крымская область | 53 | -13 |
| Николаевская " | 90 | -18 |
| Одесская " | 87 | -15 |
| Херсонская " | 86 | -18 |
| XIV. Прибалтийский район |  |  |
| Латвийская ССР | 111 | -20 |
| Литовская ССР | 111 | -20 |
| Эстонская ССР | 131 | -21 |
| Калининградская область | 100 | -19 |
| XV. Закавказский район |  |  |
| Азербайджанская ССР | 68 | -7 |
| Армянская ССР | 110 | -15 |
| Грузинская ССР | 75 | -10 |
| XVI. Среднеазиатский район |  |  |
| Киргизская ССР | 120 | -19 |
| Таджикская ССР | 100 | -17 |
| Туркменская ССР | 57 | -12 |
| Узбекская ССР: |  |  |
| Каракалпакская АССР | 90 | -15 |
| Андижанская область | 63 | -15 |
| Бухарская " | 75 | -16 |
| Джизакская " | 43 | -16 |
| Кашкадарьинская " | 27 | -12 |
| Наманганская " | 63 | -12 |
| Самаркандская " | 39 | -12 |
| Сурхандарьинская область | 43 | -12 |
| Сырдарьинская " | 43 | -12 |
| г. Ташкент | 58 | -16 |
| Ташкентская область | 58 | -16 |
| Ферганская " | 53 | -15 |
| Хорезмская " | 86 | -17 |
| XVII. Казахстанский район |  |  |
| Актюбинская область | 141 | -28 |
| Алма-Атинская " | 126 | -27 |
| г. Алма-Ата | 126 | -27 |
| Восточно-Казахстанская область | 166 | -33 |
| Гурьевская область | 126 | -20 |
| Джамбулская " | 121 | -24 |
| Карагандинская " | 156 | -33 |
| Джезказганская " | 156 | -33 |
| Мангышлакская " | 141 | -28 |
| Тургайская " | 168 | -34 |
| Кзыл-Ординская " | 131 | -25 |
| Кокчетавская " | 168 | -35 |
| Кустанайская " | 168 | -34 |
| Павлодарская " | 173 | -35 |
| Северо-Казахстанская область | 178 | -34 |
| Семипалатинская " | 161 | -33 |
| Талды-Курганская " | 135 | -28 |
| Уральская " | 146 | -27 |
| Целиноградская " | 168 | -34 |
| Чимкентская " | 121 | -23 |
| XVIII. Белорусская ССР |  |  |
| Брестская область | 126 | -22 |
| Витебская " | 142 | -25 |
| Гомельская " | 131 | -23 |
| Гродненская " | 126 | -22 |
| Минская " | 131 | -23 |
| Могилевская " | 131 | -23 |
| XIX. Молдавская ССР | 95 | -18 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Коэффициенты к нормам расхода стали и цемента на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ при строительстве в сейсмических районах

| № п.п. | Отрасли народного хозяйства и промышленности | Сталь | Цемент |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сейсмичность, баллы |
|  |  | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| I | Промышленность | 1,05 | 1,08 | 1,15 | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
|  | Электроэнергетика | 1,03 | 1,03 | 1,06 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  | Нефтеперерабатывающая | 1,03 | 1,04 | 1,08 | 1,02 | 1,02 | 1,03 |
|  | Нефтедобывающая | 1 | 1,01 | 1,01 | 1 | 1 | 1,01 |
|  | Газовая | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  | Угольная | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,02 |
|  | Торфяная и сланцевая | 1,03 | 1,05 | 1,09 | 1,02 | 1,02 | 1,03 |
|  | Черная металлургия | 1,06 | 1,09 | 1,15 | 1,03 | 1,03 | 1,05 |
|  | Цветная металлургия | 1,05 | 1,08 | 1,15 | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
|  | Химическая и нефтехимическая | 1,06 | 1,1 | 1,16 | 1,03 | 1,03 | 1,05 |
|  | Машиностроение и металлообработка | 1,09 | 1,13 | 1,23 | 1,03 | 1,04 | 1,07 |
|  | Лесная промышленность и лесное хозяйство | 1,06 | 1,09 | 1,16 | 1,03 | 1,03 | 1,05 |
|  | Целлюлозно-бумажная и лесохимическая | 1,07 | 1,1 | 1,17 | 1,03 | 1,03 | 1,05 |
|  | Промышленность стройматериалов | 1,07 | 1,1 | 1,18 | 1,03 | 1,03 | 1,05 |
|  | Легкая | 1,1 | 1,14 | 1,25 | 1,04 | 1,04 | 1,08 |
|  | Пищевая | 1,08 | 1,12 | 1,2 | 1,03 | 1,03 | 1,07 |
|  | Микробиологическая | 1,06 | 1,1 | 1,16 | 1,03 | 1,03 | 1,05 |
| II | Сельское хозяйство | 1,03 | 1,03 | 1,08 | 1,01 | 1,02 | 1,03 |
| III | Водохозяйственное строительство и мелиорация | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| IV | Связь | 1,03 | 1,04 | 1,08 | 1,01 | 1,02 | 1,03 |
| V | Транспорт | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| VI | Строительство и промышленность строительных конструкций и деталей | 1,07 | 1,11 | 1,2 | 1,03 | 1,03 | 1,06 |
| VII | Торговля | 1,1 | 1,15 | 1,28 | 1,04 | 1,05 | 1,09 |
| VIII | Материально-техническое снабжение | 1,06 | 1,09 | 1,15 | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
| IX | Прочие виды деятельности материального производства | 1,06 | 1,09 | 1,15 | 1,03 | 1,03 | 1,04 |

Примечание. Настоящие  коэффициенты применяются  к расходу стали и цемента, рассчитанному для объемов строительно-монтажных работ, выполняемых в районах с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов.

Районы с сейсмичностью 7, 8, и 9 баллов определяются по Списку населенных пунктов СССР, расположенных в сейсмических районах с указанием принятой для них сейсмичности в баллах (прил. 1 к СНиП II-7-81).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Расчет дополнительной потребности в материалах к нормам на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ в связи с производством работ в зимнее время

При определении средних расчетных норм расхода материалов на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ следует учитывать дополнительно потребность в материалах, вызываемую производством работ в зимнее время К:

где П - поправка к нормам расхода материалов на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ в зимнее время; Д - средневзвешенная продолжительность расчетного зимнего периода, дни.

Средневзвешенная продолжительность расчетного зимнего периода определяется по удельному весу строительно-монтажных работ, выполняемых в различных районах строительства.

Продолжительность расчетного зимнего периода для различных районов СССР принимается по прил. 1.

Поправка к нормам расхода основных строительных материалов, связанным с выполнением работ в зимнее время, устанавливается согласно следующей таблице:

| Материал | Единица измерения | Поправка к нормам на 1 млн. руб. СМР |
| --- | --- | --- |
| Сталь класса А-I и марки Ст3 | т | 7 |
| Цемент | " | 130 |
| Пиломатериалы | м3 | 25 |
| Лесоматериалы круглые | " | 8 |
| Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные | тыс. м2 | 3,5 |
| Стекло оконное | м2 | 30 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Коэффициенты для пересчета норм расхода материалов, изделий и труб на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ в сметные цены, введенные с 1 января 1984 г.

| № п.п. | Объекты строительства | Код | Коэффициенты пересчета |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Химическая промышленность |  |  |
| 1 | Предприятия по производству фосфатных удобрений и серной кислоты | 351 | 0,833 |
| 2 | Предприятия по производству сложных минеральных удобрений (аммофоса, нитроаммофоски) | 387 | 0,833 |
| 3 | Азотно-туковые заводы | 352 | 0,862 |
| 4 | Фосфоритные комбинаты. Из них: | 353 | 0,820 |
|  | а) горно-капитальные работы | 354 | 0,847 |
|  | б) наземные сооружения | 355 | 0,820 |
| 5 | Калийные комбинаты. Из них: | 356 | 0,840 |
|  | а) горно-капитальные работы | 357 | 0,820 |
|  | б) наземные сооружения | 358 | 0,840 |
| 6 | Предприятия по подземной выплавке серы и транспортировке ее в жидком виде | 384 | 0,847 |
| 7 | Предприятия по производству хлора и хлорпродуктов | 359 | 0,833 |
| 8 | Предприятия по производству химических средств защиты растений | 385 | 0,840 |
| 9 | Предприятия по производству пластических масс, смол и сырья для них | 364 | 0,885 |
| 10 | Предприятия по производству изделий из пластических масс | 371 | 0,870 |
| 11 | Предприятия по производству химических волокон | 360 | 0,855 |
| 12 | Реконструкция предприятий по производству химических волокон | 361 | 0,855 |
| 13 | Предприятия по производству стекловолокна и стеклотканей | 362 | 0,870 |
| 14 | Предприятия по производству красителей и полупродуктов | 374 | 0,840 |
| 15 | Лакокрасочные заводы | 375 | 0,813 |
| 16 | Предприятия кальцинированной соды | 377 | 0,840 |
| 17 | Расширение предприятий кальцинированной соды | 363 | 0,840 |
| 18 | Предприятия по производству химических реактивов и особо чистых веществ | 378 | 0,840 |
| 19 | Предприятия по производству товаров бытовой химии | 365 | 0,833 |
| 20 | Предприятия по производству двуокиси титана и железоокисных пигментов | 376 | 0,813 |
|  | II. Нефтехимическая промышленность |  |  |
| 21 | Предприятия по производству синтетического каучука и продуктов органического синтеза (дивинила, изопрена и др.): |  |  |
|  | а) новое строительство | 379 | 0,833 |
|  | б) расширение | 380 | 0,833 |
|  | в) реконструкция | 381 | 0,833 |
| 22 | Шинные заводы: |  |  |
|  | а) новое строительство | 382 | 0,855 |
|  | б) реконструкция | 383 | 0,855 |
| 23 | Заводы технического углерода: |  |  |
|  | а) новое строительство | 366 | 0,855 |
|  | б) расширение | 367 | 0,855 |
| 24 | Заводы резинотехнических изделий: |  |  |
|  | а) новое строительство | 368 | 0,833 |
|  | б) реконструкция | 369 | 0,833 |
| 25 | Другие предприятия химической и нефтехимической промышленности | 370 | 0,840 |